Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 80 AKKL

## Описание

Корпус и из нержавеющей стали AISI 304;

Камера из анодированного алюминия;

Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

Цепь управления низковольтная (24 В);

Система выведения жидкости из помпы;

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 80 AKKL соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

Габариты упаковщика 910х740х1120 мм;

Габариты камеры 810х560х235 мм;

Две сваривающих планки 500 мм и одна 800 мм;

Производительность насоса 100 м³/ч;

Напряжение 380 В;

Мощность 3,5 кВт;

Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

## Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.

# Text boxes

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 80 AKKL идеален для средних производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Расчитан на 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 80 AKKL комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0100 F (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.