Вакуумный упаковщик HENKELMAN Polar 2-85

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Polar 2-85 идеален для крупных производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Расчитан на непрерывную 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Polar 2-85 комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0300 F (Германия). Вакуумная упаковка цикл 15 сек.

## Описание

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;

Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

Цепь управления низковольтная (24 В);

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Polar 2-85 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

Габариты упаковщика 1230х1890х1180 мм;

Габариты камеры 840х1050х210 мм;

Две сваривающих планки 840 мм;

Производительность насоса 300 м³/ч;

Напряжение 380 В;

Мощность 7 кВт;

Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

## Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.